## Slide 1
Разработка погружного скважинного контейнера с дозирующим насосом для борьбы с любыми типами отложений с приоритетом на ликвидацию асфальто-смоло-парафиновых отложений (далее АСПО) в полости насосно-компрессорных труб
(далее НКТ) Тема НИОКР: Разработка основных компонентов и составляющих конструкции скважинного контейнера с дозирующим насосом и сборка промышленного образца для прохождения опытно-промышленных испытаний на реальных объектах производства (2019-2020 г.г.)
Е.Ю. Неёлова
А.В. Другов
М.А. Кадыров
Д.А. Другов

## Slide 2: Аннотация проекта
Проблема: Низкая эффективность существующих методов борьбы с АСПО в полости НКТ, высокая аварийность механических методов депарафинизации скважинного оборудования и зависимость технологий от человеческого фактора.
Цель: Создание технического устройства с дозирующим насосом (насос в контейнере) для регулируемой (контролируемой) подачи ингибитора на прием погружного оборудования для предупреждения отложений и устранение АСПО по всей длине подвески НКТ.
Задачи для достижения цели:
Квалифицированная команда, с опытом внедрения новых технологий (см. Приложение ВНК) - Выполнено
Практически значимый и реальный проект для внедрения в производство – Выполнено
Ресурсная база, первичная оценка рисков, соглашении о сотрудничестве с инжиниринговой компанией («Геопласт 2007») по схожей тематике – Выполнено
Налаживание контактов, предварительный договор об опытно-промышленных испытаниях с нефтегазодобывающими предприятиями (ОАО Сургутнефтегаз, ПАО НК «Роснефть», «Салым петролеум девелопмент» ) – Выполнено
Анализ рынка, бизнес-план, календарный план работ, дорожная карта, план реализации устройства на рынке, маркетинг, дальнейшее масштабирование на территории Р.Ф. – Выполнено (см. бизнес-план )
Найти инвестиции более 25% от общей суммы требуемых средств – Выполнено
Привлечь дополнительные инвестиции - В разработке

## Slide 3: Актуальность
Рис. 1. АСПО в полости НКТ
Коррозия НКТ
Рис. 3. Отложение солей на рабочем колесе УЭЦН
До
После

## Slide 4: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом
Осложненный фонд ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» насчитывает более 10 000 скважин, что составляет 68% от действующего фонда. С каждым годом доля осложненного фонда растет.
https://glavteh.ru/

## Slide 5: Предлагаемое решение
Способен работать в реальных скважинных условиях: наличие вибрации, температурах до 150 С и давлении 30 МПа, а также в соответствии с требованиями нефтегазодобывающих предприятий
Устройство реализовано в 114 габарите погружного оборудования. Размеры по длине варьируются в зависимости от кол-ва химического реагента и составляет: (25-45 метров).
Универсальность, то есть способность устройства работать с оборудованием различных заводов-изготовителей даже при условии их модернизации. Легко монтируется под УЭЦН.
Ремонтопригодность, полная замена составных частей̆, так и ремонт отдельных узлов и агрегатов.
Многоразовость использования, заправка контейнера новым реагентом.
Основные характеристики продукта:

## Slide 6: Обзор 360 + импортозамещение

## Slide 7: Аналоги на рынке
Конкуренты | Описание | Цена:
ООО «Дебит-Е» Лебедка «Сулейманова» рис.1 | Автоматизированный спуск скребка во внутреннюю полость НКТ, частая АВАРИЙНОСТЬ, т.к. присутствует человеческий фактор, а так же отсутствие возможности использовать при температурах окружающей среды в -20. Межсервисный интервал минимальный, технология 20 века. | от 200 000 руб. в месяц + (затраты на присутствие человека при минусовых температурах)
OOO «Техномаш» покрытие ТС-3000 Рис.2 | Нанесение защитных покрытий на внутреннюю поверхность НКТ, только временно СНИЖАЮТ СКОРОСТЬ образования отложений, эффективность низкая, действует не на всех месторождениях т.е. в зависимости от химического состава добываемой нефти. Дорогостоящие НКТ, не рентабельны для большинства компаний | В зависимости от кол-ва труб, большие затраты и низкая эффективность в связи с неустойчивой хим.обработкой
ООО «НПК» «АСН» Нагревательный кабель Рис.3 | Кабель нагревательный, высокая стоимость оборудования, большие риски обрыва кабеля в 70% случаях, высокое потребление электроэнергии, человеческий фактор, минимальный межсервисный интервал | 350 000 руб. + (затраты на энергопитание)
Рис.1.
Рис.2.
Рис.3.

## Slide 8: Преимущества продукта
Регулируемый объем подачи реагента, (от 10 гр/сут до требуемого) для эффективной борьбы с отложениями в зависимости от физико-химических свойств пластового флюида
Контроль и автоматизация – то есть фактическое представление об объёме остатка химического реагента и контроль технологических процессов
Эксплуатация вне зависимости от условий окружающей среды, отсутствие необходимости обслуживания, как следствие, исключение человеческого фактора
Планируемый сервисный интервал - 300 суток. Возможен подбор под ожидаемый МРП работы насосного оборудования
Универсальность устройства, позволяющее обеспечивать защиту оборудования от различных осложняющих факторов и использование в скважине любого типа
Низкая (относительно аналогов) стоимость защиты
Ремонтопригодность, унифицированность узлов и частей устройства

## Slide 9: Компоновка устройства
Задачи: *
Редуктор
Дозирующий насос
Контейнер с хим реагентом
Электродвигатель
Энергопитание от УЭЦН
Рис.1
Соосный редуктор
В.Н. Сызранцев

## Slide 10: Потенциал коммерциализации
Потребители создаваемой продукции:
ПАО НК «Роснефть»;
ПАО «Сургутнефтегаз»;
ПАО «Лукойл»;
ПАО «Газпромнефть;
«Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» и другие

## Slide 11: План движения денежных средств
На основе реальных закупочных процедур ТЕК-ТОРГ электронная торговая площадка «НК Роснефть» https://rn.tektorg.ru/
По годам: | на конец 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
Объём внедрения всего (единиц устройства ) | 5 единиц | 21 единиц | 29 единиц | 40 единиц
Капитальных расходов на текущий период | 7 579 995р. | 12 939 990р. | 5 220 000р. | 7 100 000р.
Планируемая выручка | 535 500р. | 22 276 800р. | 35 950 000р. | 48 000 000р.
Денежный поток нарастающим итогом | - 7 044 455р. | 2 292 300р. | 33 025 355р. | 73 925 355р.
Капитализация компании по пессимистичным прогнозам, только лишь при внедрении технологии
на объектах компании ПАО НК «Роснефть»
Ориентировочная стоимость 1 прибора: 640 000 – 690 000 руб.
Ориентировочная прибыль в расчете на: 1 устройство за 1 месяц работы – 107 100 руб.

## Slide 12: План окупаемости проекта
Chart: 
| на конец 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Расходы | 0 | 7579995 | 12939990 | 5220000 | 7100000
Доходы | 0 | 535500 | 22276800 | 35950000 | 48000000
Денежный поток | 0 | -7044455 | 2292300 | 33025355 | 73925355
Окупаемость проекта планируется на конец 2020 года.

## Slide 13: Масштабирование
Создание собственной производственной базы на территории Тюменской области, г.Тюмень
На которой планируется реализовывать следующие задачи:
Сборка основных, составных частей устройства
Хранение продукции
Ремонт и обслуживание
Анализ технической пригодности
Последующая модернизация
Расширение спектра услуг и продукции
Появляется необходимость создания рабочих мест:
Научно-конструкторского состава
Инженерно-технического состава
Рабочих специальностей
Планируемые цели на масштаб :
Тюменская область регионы Р.Ф.
Создание МИП на базе ТИУ
Привлечение инвестиций для масштабирования
Вхождение в стратегические проекты ТИУ и Р.Ф.
Участие во международных форумах и выставках
Публикация статей SCOPUS и Web Of Sciences
Создание НОУ-ХАУ технологий

## Slide 14: Показатели результативности опорного университета
Показатели | Почему наш проект влияет на показатель?
1) Публикация научных статей по тематике исследований в БД Scopus и Web Of Science | На каждом этапе реализации проекта, будут написаны статьи и опубликованы в БД Scopus и WoS по тематике исследований. (Опыт более 20 статей на команду)
2) Объем НИОКР в расчёте на 1 НПР | В рамках НИОКР будут привлекаться доп. инвестиции, а так же участие в нескольких грантах от фонда содействия инновациям. Есть большой опыт участия и побед в различных грантах.
3) Доходы ВУЗа из всех источников | Мы планируем создать МИП в ТИУ в рамках коммерциализации проекта. Для этого у нас есть все возможности. И приносить доп. Доход в казну ТИУ
4) Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | На каждом этапе реализации проекта, будут написаны статьи и опубликованы в БД Scopus и WoS по тематике исследований. (Опыт более 20 статей на команду)
5)Доля доходов от НИОКТР в интересах индустриальных партнеров региона в общей структуре внебюджетных источников финансирования | Благодаря нашей технологии, индустриальные партнеры будут экономить огромное количество средств, это можно учитывать как доля дохода от НИОКТР

## Slide 15: Временный научный коллектив
К.г-м.н. Е.Ю. Неёлова – руководитель проекта, мат.моделирование - более 15 лет работы в крупнейших российских и зарубежных нефтегазовых компаниях. Опыт руководства в международных проектах. Имеет диплом университета Heriot-Watt. (см. Портфолио для полной информации)
К.т.н. А.В. Другов - Главный инженер проекта, опыт работы в производстве более 20 лет, прошел путь от оператора до ведущего менеджера обществе ПАО «Сургутнефтегаз»
Занимался внедрением новых технологий в производстве (см. Портфолио)
М.А.Кадыров – помощник руководителя - лучший выпускник Роснефть-класса, входит в кадровый резерв головного офиса ПАО НК «Роснефть», победитель международных научных конференций, автор более 20 статей входящих в базу данных SCOPUS и Web Of Science (cм. Портфолио)
Д.А.Другов – помощник главного инженера - постоянная производственная практика в ведущих нефтегазодобывающих предприятиях, есть опыт реализации грантовой поддержки (СТАРТ-1), автор более 10 статей SCOPUS и Web Of Science (см.Портфолио)
Первый проект команды в данном составе
В отдельности:
Выполнение хоз. договорных работ на базах ТПУ, ТИУ, частных собственных предприятиях;
Защита проектов в государственной комиссии по подсчету запасов (ГКЗ);
Выполнение работ по грантам РФФИ, РНФ, УМНИК

## Slide 16: Временный научный коллектив
Неёлова Е.Ю.
Кадыров М.А. и Другов Д.А.
Другов А.В.

## Slide 17
www.tyuiu.ru
ПЕРВЫЙ ВУЗ КОРПОРАЦИЙ
Благодарю за внимание!
Неёлова Евгения Юльевна
Другов Алексей Викторович
Кадыров Марсель Алмазович
Другов Денис Алексеевич
Контактная информация:
Kadyrov-marsel@bk.ru
еvgeniya.neelov@gmail.com
+7 (982) 933-62-06