## Slide 1
Разработка сооружений метаногенеза
Утилизация ТКО
К.т.н., доцент, зав. кафедрой ТГВ, Афонин К.В..

## Slide 2: Общая информация
Тема проекта: Разработка автономной системы утилизации отходов многоквартирных домов
Цель проекта: проектирование автономной системы переработки отходов с целью получения конечных утилизируемых по месту образования продуктов (метана, углекислого газа, гумуса)
Общая продолжительность выполнения НИОКР: 1 год

## Slide 3: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом
Твердые бытовые отходы имеют огромное ресурсное значение. По данным администраций муниципальных районов и городских округов, сортировка с целью извлечения вторичных материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов не осуществляется. По различным оценкам они содержат в себе от 70% до 80% вторичного сырья (бумага, древесина, пластик, металл и т.д.). Увеличению ресурсного потенциала отходов может способствовать раздельное накопление отходов, централизованная и локальная сортировка, использование современных методов транспортирования и утилизации твердых коммунальных отходов. Переход к рациональной политике управления отходами приведет к улучшению экологической ситуации в Тюменской области, а также будет способствовать созданию принципиально новой отрасли «зеленой» экономики.
Г. Тюмень, ул. Комбинатская,36
25 сентября 2018 г.

## Slide 4: Цель НИОКР
Задачи:
Проект системы совместной утилизации ТКО и осадков бытовых сточных вод
Разработка системы сортировки отходов по месту образования
Расчет системы транспортирования отходов внутри здания
Разработка оборудования для обезвоживания и измельчения смеси отходов
Расчет и проектирование реактора метанового брожения
Тестирование реактора в лабораторных условиях
Изучение продуктов метанового брожения
Оценка полученных результатов

## Slide 5: Объект НИОКР
Chart: 
| Санкционированные | Несанкционированные | Полигоны ТКО | Свалки ТКО | Полигоны промышленных отходов | Шламохранилища | Иные
 | 20 | 403 | 217 | 6 | 15 | 6
Территория Велижанского полигона ТКО по данным GoogleEarthPro
Территории занятые объектами размещения отходов на юге Тюменской области, га
Chart: 
| перерабатываемые | перерабатываемые при определённых условиях | неперерабатываемые
 | 75 | 1.3 | 23.7
Содержание утилизируемых компонентов в ТКО, в %
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Отходы, образованные предприятиями, тыс. т | 470.4 | 990.8 | 1263.6 | 1906.4 | 2133.2
Отходы жилищно-коммунального сектора, тыс. т | 758.8 | 758.8 | 758.8 | 758.8 | 758.8
Chart: 
| бумага, картон | пищевые отходы | дерево | текстиль | кости | металлы | стекло | взвешенные вещества
 | 17.8 | 41.9 | 5.9 | 8.5 | 2.3 | 0.7 | 3.9 | 19
Плановое увеличение количества образующихся отходов в Тюменской области ожидается в размере не более 10% ежегодно, но на практике составляет 18-20% ежегодно.
Общая площадь земель, занятых полигонами и свалками в регионе составляет около 3880 гектаров.
Полигоны твердых коммунальных отходов представляют собой интенсивный источник загрязнения окружающей среды

## Slide 6: Степень новизны НИОКР
Метаногенез в подземных реакторах с послойной загрузкой непосредственно по месту образования отходов.
Концепция совместной утилизации коммунальных отходов многоквартирных домов.
плюсы
Низкие удельные капиталловложения
Полная автоматизация процесса
минусы
Повышенные требования к безопасности объекта
Эксплуатация силами УК
Совместная утилизациия нескольких видов отходов

## Slide 7: Предмет НИОКР
Chart: 
| Метан | Толуол | Аммиак | Ксилол | Углерода оксид | Азота диоксид | Формальдегид | Этилбензол | Ангидрид сернистый | Сероводород | углекислый газ
Свес.i, % | 52.915 | 0.723 | 0.533 | 0.443 | 0.252 | 0.111 | 0.096 | 0.095 | 0.07 | 0.026 | 44.736
Состав биогаза, %
Направление утилизации ТКО
аэробное разложение
анаэробное разложение без выделения метана;
анаэробное разложение с непостоянным выделением метана;
анаэробное разложение с постоянным выделением метана
затухание анаэробных процессов.
Генерация метана путем анаэробного сбраживания ТКО

## Slide 8: Методы реализации биогаза
Chart: Удельный выход биогаза, в кг/т отходов
| в естественных условиях | в искусственных условиях
 | 88.1 | 245
А – в централизованных условиях
Б – в децентрализованных условиях
Удельный выход метана – 1,5 м3/ на 1 жителя
Утилизация в крышных котельных жилых многоквартирных домов
Полученного объема метана достаточно для компенсации тепловых затрат на получение горячей воды в типовом 20 этажном здании
Для генерации метана на базе ТКО с последующим использованием его для нужд энергетики важными позициями являются
Раздельный сбор отходов
Подготовка и очистка полученного биогаза
Наличие объектов утилизации (печей, котлов способных работать на данном виде топлива)

## Slide 9: Научный задел по проекту
На данном этапе технического развития эффективность использования биогаза находится в пределах 15-20 %
Поэтому внедрение метаногенерирующих установок должно рассматриваться с точки зрения полученного синергетического эффекта
Снижения антропогенной нагрузки в местах расположения полигонов ТКО
2. Уменьшение площадей, занимаемых объектами размещения отходов
3. Создание новой отрасли в экономике, связанной с утилизацией отходов

## Slide 10: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№ п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
1 | Проектирование реактора метаногенеза | Январь 2019 | Март 2019 | ПКД | Количество публикаций, индексируемых в информационно- аналитической системе WoS | 795350
2 | Конструирование и сборка реактора | Апрель 2019 | Июнь 2019 | Акт сборки | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus | 2781350
3 | Запуск реактора в тестовом режиме | Июль 2019 | Сентябрь 2019 | Протокол испытаний | Количество публикаций, индексируемых в информационно- аналитической системе WoS | 120350
4 | Сбор и анализ полученного метана | Октябрь 2019 | Декабрь 2019 | Отчет по НИОКР | Количество публикаций, индексируемых в информационно- аналитической системе WoS | 120350
Итого по проекту |  |  |  |  |  | 3817400

## Slide 11: Временный научный коллектив
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Ученая степень и звание (при наличии) | Должность и место работы или учебы | Опыт и компетенции по тематике проекта
1 | Афонин Константин Викторович (Руководитель) | к.т.н., доцент | зав. кафедрой ТГВ | 
2 | Жилина Татьяна Семеновна | к.т.н., доцент | Доцент кафедры ТГВ, начальник Департамента образовательной деятельности | 

## Slide 12
www.tyuiu.ru
ПЕРВЫЙ ВУЗ КОРПОРАЦИЙ
Благодарю за внимание!
к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТГВ, Афонин К.В.
Телефон: + 7 922 265 95 75
, e-mail: afoninkv@tyuiu.ru,