## Slide 1
Transient thermal
Управление процессами теплопередачи на предприятиях транспорта углеводородов в сложных природно-климатических условиях и Арктики
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 2: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом
Большое количество объектов добычи нефти и газа необходимо обеспечить оптимальным количеством трубопроводных сетей, а это связанно как с множеством проектных исследований и экспериментов поведения нефтепровода в многолетнемёрзлых грунтах в непосредственной близости от объектов хранения.
В связи с вышеперечисленным представляется актуальной разработка уточнённой и эффективной методики теплового расчёта нефтепроводов и разработки исследовательского стенда, и програмного обеспечения позволяющего учитывать большое количество факторов влияющих на нефтепровод, . Данный метод позволит изучить воздействие нефтепровода на многолетнемёрзлые грунты арктической зоны и позволит более корректно подбирать материал для прокладки.
- Программа Правительства России по импортозамещению до 2020 года;
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.: утв. распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.;
Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»: приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 №144
Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 22.12.2014 № 650-п;
- Государственная программа Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года;
Государственная программа Тюменской области " Развитие образования и науки" до 2020 года и на плановый период до 2025 года и другие.
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 3: Актуальность
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор
65% территории Российской Федерации составляют вечномерзлые грунты
Согласно СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» строительство на вечномерзлых грунтах ведется по I принципу (сохранение грунта в мерзлом состоянии на протяжении всего срока эксплуатации объекта)

## Slide 4: Актуальность
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор
Производственные мощности выпуска темостабилизаторов за последние 10 лет выросли на 20 %
Арктическая зона Российской Федерации
Рост предприятий производящих термостабилизаторы
Согласно Государственной программе РФ №1064 от 31.08.2017 Предусмотрена реализация 75 проектов по строительству и реконструкции объектов в Арктической зоне
На реализацию выделяют более 190 млрд. рублей.

## Slide 5: Актуальность
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор
Программа стратегического развития ПАО «Транснефть»
на период до 2020 года (утв. решением совета директоров ПАО «АК «Транснефть» протокол №2 от 31.01.2012 года)
- Обеспечение надежности системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

## Slide 6: Актуальность

## Slide 7: Актуальность

## Slide 8: Цель НИОКР
Задачи:
Разработка технических решений по обеспечению эффективности и надежности трубопроводного транспорта нефти и газа в суровых климатических условиях
Создание методики и программного комплекса для оценки теплового состояния трубопровода в мерзлых грунтах
Разработка и программная реализация методики определения физических свойств высоковязкой нефти при остановке «горячего» нефтепровода
Повышение эффективности термостабилизации грунта за счет оптимизации конструкции СОУ
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 9: Общая информация
Оценка теплового состояния трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах |  |  | Моделирование тепловых режимов сезонно-действующих охлаждающих устройств
- Создание технологического стенда для изучения температурного поля нефтепровода и комплексной оценку теплового состояния окружающего грунта для предотвращения деформаций конструкции. - Создание программного комплекса для комплексной оценки теплового состояния, обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов в мёрзлых грунтах. |  |  | Математическое моделирование процесса работы сезонно-действующего охлаждающего устройства установленного в опорах при надземном способе прокладке трубопровода; Разработка методики для определения оптимальных параметров работы термостабилизатора.
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 10: Календарный план
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, тыс.руб.*.
1 | Встречи с Руководителями проекта, исполнителями, анализ возможностей и ролей участия в проекте | Май 2019 | Июнь 2019 |  |  | з/п
2 | Составление плана работ | Май 2019 | Июнь 2019 |  |  | з/п
3 | Формирование плана участия представителей ТИУ в конференциях, форумах и т.д. с представлением результатов работы | Май 2019 | Июнь 2019 |  | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | з/п
4 | Определить требования к промежуточным результатам работы, составить смету затрат на публикацию статей в журналах, входящих в базы цитирования Scopus, WoS | Июнь 2019 | Июль 2019 |  | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, Web of Science | з/п
5 | Оформление результатов исследований, подготовка статей, сдача в издательство | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 |  | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, Web of Science | 60
6 | Разработка методологического обеспечения, оптимизации проектных и эксплуатационных решений, алгоритмического комплекса | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 |  |  | з/п
7 | Закупка оборудования, программного обеспечения | Декабрь 2019 |  |  |  | 1450
8 | Стажировки, конференции, повышение квалификации, получение специфических знаний | В течении 2019 года |  |  |  | 600
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 11
9 | Разработка действующей компьютерной модели и стенда для изучения теплового состояния трубопроводов в ММГ грунтах, Верификация моделей с помощью специализированного программного обеспечения | Январь 2020 | Июнь 2020 |  |  | з/п
10 | Подготовка статей и сдача в издательства конференций и журналов, индекс в Scopus, WoS | Май 2020 | Июнь 2020 |  | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, Web of Science | 60
11 | Стажировки, конференции, апробация, повышение квалификации, получение специфических знаний | В течении года 2020 |  |  |  | 600
12 | Закупка оборудования и деталей для сборки экспериментального стенда | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 |  |  | 1000
13 | Получение свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения | Май 2021 | Июль 2021 |  |  | з/п
14 | Подготовка заявки на разработку, разработка технического задания, разработка ПО, Создание экспериментальных стендов, разработка ПО | Март 2021 | Ионь 2021 |  |  | 2000
15 | Регулярные консультации разработчика, коррекция | В течении года 2021 |  |  |  | з/п
16 | Стажировки, конференции, апробация, повышение квалификации, получение специфических знаний | В течении года 2021 |  |  |  | 600
17 | Подготовка статей и сдача в издательства конференций и журналов, индексируемых в Scopus, WoS | Март 2021 | Апрель 2021 |  | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, Web of Science | 60
18 | Закупка дополнительных материалов (Дополнительные модули и ПО, лицензии, расходные материалы) | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 150
Календарный план
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 12: Предполагаемая научная и научно-техническая продукция
Программный комплекс для расчета тепловых процессов в системе «Трубопровод-грунт», основанный на разработанных методиках
  Расчеты распределения температурных потоков от нефтепровода к многолетнемёрзлому грунту, а так же прогнозирование проектного положения трубопровода.
  Расчет изменения физических свойств нефтепродукта в зависимости от времени остановки «горячего» трубопровода, определение времени безопасной остановки и минимального давления для преодоления сдвиговых напряжений после остановки трубопровода
Сезонно-действующее охлаждающее устройство модернизированной конструкции, обеспечивающее более эффективное промораживание грунта
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 13: Преимущества
Разработанное специализированного ПО может использоваться в научной и проектной деятельности
Разработанная конструкция термостабилизатора грунта будет иметь повышенную холодильную мощность по сравнению с аналогами при сравнимых габаритах и себестоимости
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 14
Комплекс интеллектуального технологического менеджмента надежности и эффективности нефтегазовых систем (Collaborative intellectual technological reability and efficiency management oil and gas sistems (CI-TREMS)
принципиально новая технология с-Mes интеллектуального инструментального нейросетевого инжинирингового контроля, прогнозирования и предупреждения нештатных ситуаций, инцидентов, аварий, оптимизации и обеспечения эффективности технических решений при управлении процессами промышленных предприятий.
ситуаций, инцидентов, аварий, оптимизации и обеспечения эффективности технических решений при управлении процессами промышленных предприятий.
Преимущества

## Slide 15: Ожидаемый научный и научно-технический результат
Публикация статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК, SCOPUS
Результаты работы будут использованы при написании кандидатских и докторских диссертаций
Работа с магистрантами, написание магистерских диссертаций
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 16: Показатели
№ п/п | Мероприятия | Результаты | Показатели из дорожной карты Программы | 
 |  |  | Наименование | Значение
1 | Разработка учебного тренажера; стажировки, конференции, апробация, повышение квалификации, получение специфических знаний | Увеличение заинтересованности предприятий к программам, реализуемым с привлечением сотрудников высокой квалификации и с применением современных информационных технологий | Доля слушателей программ ДПО, обучающихся по заказу юридических лиц, % | увеличение
2 | Закупка оборудования, программного обеспечения | Повышение уровня и качества учебного и научного процесса | Обновление фонда учебно- лабораторных корпусов базового ВУЗа Повышение интенсивности использования учебно- лабораторного фонда | повышение
3 | Подготовка статей и публикациях издательствах конференций и журналов, индексируемых в Scopus, WoS | Повышение публикативной активности ППС | Количество публикаций, индексируемых в информационно- аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР за текущий год / ед. | +3 статьи
4 | Обучение и получение руководителем и участниками сертификата по управлению проектами (на 3-х) | Увеличение доля руководящих работников, прошедших обучение по проектным технологиям | Доля руководящих работников, прошедших обучение по проектным технологиям, % Количество работников, принимавших участие в деятельности рабочих | увеличение
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 17: Научный коллектив
Руководитель проекта:
Земенков Юрий Дмитриевич, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой «Транспорт углеводородных ресурсов»
Чекардовский Сергей
Михайлович, к.т.н., доцент
Воронин Константин
Сергеевич, к.т.н., доцент
Голик Василий Викторович
Ст. преподаватель
Якупов Азамат
Ульфатович, Ассистент
Земенкова Мария
Юрьевна, к.т.н., доцент
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор

## Slide 18
www.tyuiu.ru
Благодарю за внимание!
Ю.Д. Земенков д.т.н., профессор